## Slide 1: 基础信息论
电信学院 王怿
email: ywang@mail.hust.edu.cn
南一楼 东南角5楼 通软中心

## Slide 2: 第2章 信源熵
信息的度量与信源熵

## Slide 3: 本章内容
通信的根本问题是将信源的输出在接收端尽可能精确地复现出来，所以需要讨论如何描述信源的输出，即如何计算信源产生的信息量。
即：信息的度量与信源熵
信源
信源编码
信源译码
信宿
信道编码
信道
信道译码
+
+
加密编码
解密译码
噪声源
S
U
C
X
Y
Ĉ
V
S
n

## Slide 4: 本章内容简介
2 信源熵（13-14个学时）
  2.0 信源的数学模型及其分类（1学时）
    离散/连续；平稳/非平稳；
  2.1 信息的度量与信源熵（5-6学时）
    重点：信息量与熵的概念、性质、应用
  2.2 多符号离散平稳信源（2-3个学时）
    平均符号熵与极限熵的相关知识；马尔可夫信源。
  2.3 连续信源（2个学时）
    微分熵的定义及性质；最大熵定理；熵功率
  2.4 离散无失真信源编码定理（2个学时）
    信源编码的基本概念、目的、思路、术语; 定长、变长编码定理

## Slide 5: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 信息的度量与信源熵
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 6: 信源的概念
信源－信息的发源地，如人、生物、机器等等。
由于信息是十分抽象的东西，所以要通过信息载荷者（即消息）来研究信源，这样信源的具体输出称作消息。
问题转化：研究信源  研究信源的具体输出：消息
消息的形式
  如： 汉字
  符号
  字母
  图像
  语音
  离散消息
  连续消息

## Slide 7: 信源的数学模型
问题转化：研究信源  研究信源的具体输出：消息
信源建模工具：
信源发出消息，消息载荷信息，具有不确定性， 因此，描述信源消息或对信源建模，随机过程是一个有效的工具，随机过程的特性依赖于信源的特性。
方法：
信源输出的消息：如汉字/符号/语音等
随机变量或随机序列（矢量）或概率空间
如何描述？

## Slide 8: 信源的分类
对信源分类主要基于两方面的考虑：
  1. 信源消息取值的集合以及消息取值时刻的集合
    分为离散信源、连续信源 或
    数字信源、模拟信源（波形信源）
  2. 信源消息的统计特性
    可分为无记忆信源、有记忆信源、
    平稳信源、非平稳信源、
    高斯信源、马尔可夫信源等。
实际中经常是它们的组合
  单符号离散信源
  离散平稳无记忆信源
  连续单符号（变量）信源
  连续有记忆信源
  连续非平稳信源

## Slide 9: 离散信源与连续信源
连续信源：
  信源输出的随机变量取值于某一连续区间，为连续信号
  消息的个数是无穷值。
  比如：人发出的语音信号X(t)、模拟的电信号等等
离散信源：
  输出的随机变量取值于某一离散符号集合，消息在时间和幅值上均是离散的。
  信源输出的消息常常是以一个个符号的形式出现，例如文字、字母等，这些符号的取值是有限的或可数的。
  比如：平面图像 X(x，y)和电报、书信、文稿等等
信源
X1, X2, X3, ……
A为 {a1, a2, a3, …am}或(a,b)
信源输出被抽象为随机变量序列（随机过程）

## Slide 10: 单符号信源与多符号信源
单符号信源：
  信源输出单个消息符号
  例：阿拉伯数字 投硬币 掷骰子
  实际通信系统：信源编码后的数据传输
  数学模型：用一维离散或连续随机变量X及其概率分布P来描述。
多符号信源：
  信源输出多个消息符号
  例：书面语言文字：字→句子→段落→文章
  例：电话号码
  单符号：一维随机变量↔多符号：多(N)维随机变量
  数学模型：用N维随机矢量，N重离散概率空间的数学模型来描述。
离散
连续
离散：
连续:
取值范围对应区域
共 条消息
N维联合概率密度

## Slide 11: 离散平稳信源与非平稳信源
离散平稳信源：如果随机序列中各个变量具有相同的概率分布。
  例：掷硬币、掷骰子 结果与时间无关
  数学模型：
非平稳信源
  信源的统计特性随时间变化
信源
X1, X2, X3, ……
A为 {a1, a2, a3, …am}或(a,b)
一维平稳
二维平稳
…
N维平稳
离散
注意：仅有N维的平稳并不符合要求。
但不能保证

## Slide 12: 无记忆信源与有记忆信源
无记忆信源：
  前、后符号间相互独立
  例：阿拉伯数字 信源编码后的数据传输
离散平稳无记忆信源
  平稳 + 无记忆
  信源发出的消息符号间彼此是统计独立的，且它们具有相同的概率分布，且N维随机矢量的联合概率分布为：
连续型无记忆信源：
  数学模型：

## Slide 13: 无记忆信源与有记忆信源（续）
有记忆信源：
  通常情况下，信源发出的符号间是彼此相互依存和关联的
  如：小说、文字、语音等等。
  通常用联合概率或条件概率来描述这种关联性。
  按记忆长度划分有：
    有限记忆信源
    如：有限状态马尔可夫链
    马尔可夫信源（后续课程2.2中介绍）
    无限记忆信源

## Slide 14: 信源的分类
随机过程{x(t)}：随机波形信源
信源输出的消息是时间（或空间）上
和取值上都是连续的函数
离散无记忆信源的N次扩展信源：输出的平稳随机序列X中各随机变量统计独立。每个随机变量xi取值于同一概率空间。每N个符号构成一组，等效为一个新的信源
随机
变量
离散信源：可能输出的消息数有限
连续信源：可能输出的消息数是无限的或不可数的
非平稳
信源
平稳
信源
连续平稳信源
离散平稳信源：输出随机序列X中每个随机变量取值是离散，
并且随机矢量X的各维概率分布不随时间平移而改变
有限记忆信源：输出的平稳随机序列X中各随机变量之间有依赖关系，但记忆长度有限
马尔可夫信源：输出的随机序列X中各随机变量之间有依赖关系
，但记忆长度有限，并满足马尔可夫链的条件式
随机
序列

## Slide 15: 第2章 信源熵
2.0 信源的数学模型及其分类
2.1 信息的度量与信源熵 （单符号离散信源）
2.2 多符号离散平稳信源
2.3 连续信源
2.4 离散无失真信源编码定理

## Slide 16: 单符号离散信源的数学模型
设：单符号信源X，取值于符号集
  其中，X 表示随机变量，代表信源
  表示信源的某个元素或信源发出的某个符号
  每个符号发生的概率为 ，消息符号互不相关，且满足：
  用概率场来描述

## Slide 17: 2.1 信息的度量与信源熵（单符号离散信源）
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 18: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 19: 问题的引出
接到一个电话
看了一段电视
从收音机里听到天气预报
我们收到了“信息”
问题：每次得到多少“信息”？
几条消息中，哪条消息的信息最多？
… …
本次课内容——信息的度量
我们将引入信息量概念来定量描述信息，并分析其性质。

## Slide 20: 如何对信息进行度量？
尺寸、重量等
实际物体
尺寸：米、公里……
重量：公斤、吨……
日常生活中的度量经验无法得出信息的度量方法、度量单位。
必须人为引入信息度量的定义。
信 息
看不见，摸不着，没颜色、没气味、……
非常抽象

## Slide 21: 感性认识
消息1： 中国男子兵乓球队战胜巴西队
消息2： 中国男子足球队战胜巴西队
信息量小
信息量大
大概率事件
小概率事件
结论1： 概率越小，信息量越大
定性结论
很多其他例子……
抽奖
无事献殷勤，非奸即盗
事出反常即为妖

## Slide 22: 感性认识
结论2.1： 确定事件（1概率），信息量为0
消息3： 现在是周三下午
消息4： 第二次有人告诉“你考上了研究生”
定性结论
消息5： 明天38度高温
结论2.2： 0概率事件，信息量无穷
其他例子……
口水话
天崩地裂，海枯石烂

## Slide 23: 感性认识
定性结论
消息6： 武汉下雨了，纽约下雪了
结论3： 两个独立事件（事件A，事件B），其联合事件（AB）的信息量是二者之和
其他例子……
A
B
A信息量 + B信息量
消息6的信息量
摇骰子

## Slide 24: 感性认识
概率越小，信息量越大
概率趋近于0，信息量趋近于无穷大；
确定性事件，信息量为0
两个独立事件，其联合事件的信息量是二者之和
已知：单符号离散信源
对任一条消息 ，其信息量：
定性结论
数学表达

## Slide 25: 感性认识
1. 概率越小，信息量越大
2. 概率趋近于0，信息量趋近于无穷大；确定性事件，信息量为0
3. 两个独立事件，联合事件的信息量是二者之和
单调减
A和B独立
定性结论
数学表达

## Slide 26: 信息量定义
观察：
香农给出信息量定义：
任意随机事件的信息量定义为该事件发生概率的对数的负值。

## Slide 27: 信息量的单位
单位：比特bit、奈特nat、哈特hart。
注意：信息量为纯数，单位仅为标示不同底数的对数值，无量纲含义
比特bit
现代数字通信系统，一般采用二进制的记数方式。在信息量的计算中也多采用以2为底的方式。
一般默认以2为底。
奈特nat
哈特hart

## Slide 28
总 结：
完成了对于信息的度量
意义：
对信息能够进行度量后，我们才能用定量的方法来分析通信系统中信息的产生、传输、接收等问题。
单符号离散信源
信息量：

## Slide 29
总 结：
归纳了信息量的性质
非负性：
递减性：
随机事件的发生总能提供一些信息，最差是0.
不会因为事件发生而使不确定性增大
概率越大的事件，不确定性越小，发生提供的信息量越小
必然事件，不含不确定性，不含任何 信息量
不可能事件一旦发生，信息量是非常大的

## Slide 30: 自信息量VS不确定度
自信息量与不确定度的数学定义相同：
问题：这二者有无区别？
通过例子来分析：
袋子里一共有100个手感相同的球。已知其中99个是红球，只有1个是白球。现随机抽取1个球
  问：抽球之前：抽出来的球会是红球吗？
  回答：不能确定，不过多半是。

## Slide 31: 自信息量VS不确定度
不确定度：
在随机实验进行前，关于某随机事件在这次实验中是否会发生的不确定程度。
  “抽中的是红球 ”不确定度 比特
  “抽中的是白球 ”不确定度 比特
信息量：
抽球之后，某次抽出的是红球，并明确地告诉你答案。计算你所获得的信息量。
  获得的信息量 =（抽球前，对于抽中红球的不确定度）—（抽球后，对于抽中红球仍存在的不确定度）=0.0145-0=0.0145比特
  类似地，当抽中的是白球，获得的信息量为6.644比特。

## Slide 32: 结论——自信息量与不确定度之间的关系
不确定度：
在随机实验进行前，关于某随机事件在这次实验中是否会发生的不确定程度。
自信息量：
某次随机实验完成后，出现某个随机事件 时所获得的信息量。

## Slide 33: 信息量的计算——例1
某地二月份天气的概率分布统计如下：
计算这四种气候的自信息量。
解：

## Slide 34: 自信息量的计算——例2
设一次掷两个骰子,如果事件A, B, C分别表示:
  A：仅有一个骰子是3;
  B：至少有一个骰子是4;
  C：骰子上点数的总和是偶数。
试计算A，B，C发生后分别提供的信息量。
解：
  求信息量求事件概率
  样本点总数=6×6=36

## Slide 35: 自信息量的计算——例2
分析三次情况：
  A：一个骰子(X)为3，另一个(Y)不为3; 或反之。
  B：骰子X为4，骰子Y不为4;骰子X不为4，骰子Y为4;两个骰子都为4。
  C：X奇+Y奇=偶； X奇+Y偶=奇； X偶+Y奇=奇； X偶+Y偶=偶；

## Slide 36: 自信息量的性质
0
1
0
1
自信息 是非负值，是 的单调递减函数
  非负性：随机事件的发生总能提供一些信息，最差是0，不会因为事件发生而使不确定性增大
  递减性：概率越大事件，不确定性越小，发生提供的信息量越小

## Slide 37: 自信息量的性质(续)
  说明：该事件是必然事件，不含不确定性，不含任何 信息量
  说明：
  1）数学运算的结果
  2）不可能事件一旦发生，带来的信息量是非常大的
值得注意的是：
  是一个随机量，而 是 的函数
  所以自信息量也是一个随机变量，它没有确定值
已在自信息量定义的引出过程中分析过

## Slide 38: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 39: 联合自信息量的定义
涉及两个随机变量的离散信源，其联合概率分布为：
定义：二维联合集XY上的元素 的联合自信息量定义为：
  式中 为积事件； 为元素 的二维联合概率。
当 和 相互独立的时候，有：
两个随机事件相互独立时，同时发生得到的自信息量，等于这两个随机事件各自独立发生得到的自信息量之和。

## Slide 40: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 41: 条件自信息量
定义:
  联合集XY中，对事件 和 ，事件 在事件 给定的条件下的条件自信息量定义为：
  类似，可以定义：

## Slide 42: 条件自信息量的性质
由于每个随机事件的条件概率都处于0～ 1范围内，所以联合自信息量和条件自信息量也满足非负性、单调递减性、以及以下性质：

## Slide 43: 例：
某校入学考试中有25%考生被录取，75%考生未被录取。被录取的考生中有50%来自本市，而落榜考生中有10%来自本市。问：当已知考生来自本市时，该考生被录取的不确定度等于多少？
解：
需求取本市条件下，被录取的概率：
考生
录取 25%
本市 50%
外地 50%
未录取 75%
本市 10%
外地 90%

## Slide 44: 例：
  根据全概率公式，有：
比较：
当不知道考生是本地或外地时：
由于不确定度的减少，获得了一定的信息量

## Slide 45: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
  自信息量的定义与性质
  联合自信息量
  条件自信息量
  几种自信息量间的关系
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 46: 几种自信息量之间的关系
自信息量、联合自信息量、条件自信息量都满足非负性和单调递减性
三者都是随机变量，其值随着变量 的变化而变化。
三者之间有如下关系式：
物理意义：
两个随机事件同时发生后，其所提供的联合自信息量等于其中一个事件发生后提供的自信息量，与该事件发生后另一个事件也发生所提供的条件自信息量，二者的和。

## Slide 47: 例：联合自信息量
设在一正方形棋盘上共有64个方格，如果甲将一粒棋子随意地放在棋盘中的某方格，让乙猜测棋子所在位置：
  将方格按顺序编号，让乙猜测棋子所在方格的顺序号；
x
y
解：
  如图所示棋子所在位置可用联合集XY上的元素 描述，其中
  将方格顺序编号：
  由于甲是将一粒棋子随意地放在棋盘中某一个方格内，因此棋子在棋盘中所处的位置为二维等概率分布。
  二维等概率分布函数为： ，因此：
  在二维联合集XY上的元素 的自信息量为：

## Slide 48: 例：条件自信息量
设在一正方形棋盘上共有64个方格，如果甲将一粒棋子随意地放在棋盘中的某方格，让乙猜测棋子所在位置：
  将方格按行和列编号，甲将棋子所在方格的行（或列）编号告诉乙之后，再令乙猜测棋子所在列（或行）的位置。
x
y
解：
  如图所示棋子所在位置可用联合集XY上的元素 描述，其中
  将方格顺序编号：
  由于甲是将一粒棋子随意地放在棋盘中某一个方格内，因此棋子在棋盘中所处的行（或列）位置为一维等概率分布，其概率分布函数分别为：
  同时，有二维概率分布函数：
  在二维联合集XY上的元素 相对 的条件自信息量为：
  同样：

## Slide 49: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 50: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 51: 平均自信息量
问题：有了自信息量，为什么还要求平均？
回答：
  信源可能发出多种可能的消息，自信息量只能提供某一事件发生后其所提供的信息量，而不能从整体上衡量信源所能提供的信息量。我们更希望从平均意义上来衡量信源每发出一条消息，其所能提供的信息量。
问题：如何对自信息量进行平均？
分析：
回答：应按概率对自信息量进行加权平均（数学期望）
  数学定义式：
?

## Slide 52: 例：
设某月，甲地的天气预报为晴（占1/2）、阴（占1/4）、大雨（占1/8）、小雨（占1/8）；乙地的天气预报为为晴（占7/8）、小雨（占1/8）。试求两地天气预报各自提供的平均信息量。
  若甲地某月天气预报为两种特殊情况，一种是晴概率为1，其余为0；另一种是各种天气出现的概率都相等。试求这两种情况下所提供的平均信息量。又试求乙地这两种情况的平均信息量。
解：写出信源的概率分布：
    设甲地天气预报构成的信源用X表示：
    设乙地天气预报构成的信源用Y表示：
分析：甲、乙谁的平均不确定度大？
猜测：甲的平均不确定度大，因为其消息数更多，分布也相对更均匀。

## Slide 53: 平均信息量求解
比特/符号
比特/符号
甲地的平均不确定度更大。

## Slide 54: 甲地的第一种特殊情况
结论：
确定性信源的平均自信息量(不确定度)为0。
猜测：
平均不确定度为0。(只有一种可能性)
洛必塔法则

## Slide 55: 甲地的第二种特殊情况
比特/符号
猜测：
消息数相同的前提下, 均匀分布的不确定度更大。
后续会证明：
“最大熵定理”
乙地特殊情况分析类似（略）

## Slide 56: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 57: 信源的概率空间描述
一个信源可以用一个概率空间来描述。
信源的不确定程度可以用这个概率空间的可能状态数目及其概率来描述：
其中：
  X是信源的状态空间，为一个离散集，表示了随机事件的状态数；
  P(X)是随机事件各种可能状态的概率分布，且 ，
  各状态是相互独立的。
通常记为{X,P(X)}

## Slide 58: 平均自信息量—信息熵
自信息量是一个随机变量，它反映了信源发出某一信息符号的不确定性。它不能用来作为整个信源的信息测度。信源的不确定程度可以用信源概率空间的概率分布来描述。这样，我们引入平均自信息量，即信息熵
定义：
  集X上，随机变量 I(xi) 的数学期望，即平均自信息量为集X的信息熵，简称做熵。
含义上信息熵与热熵有相似之处。
平均自信息量或信息熵的物理意义：
  信源输出前，每个离散信息的平均不确定度。
  信源输出后，平均每个离散消息所提供的信息量。
  反映了变量X的随机性。

## Slide 59: 信息熵的单位
离散集X信息熵的单位取决于对数选取的底。
  比特/符号 奈特/符号 哈特/符号
  bit/symbol nat/symbol hart/symbol
如果一个离散集X的概率分布为n个状态等概，选取对数底为n，由信息熵定义
可以说此集合X包含了1个n进制单位的信息量，用一个n进制的数就可以表示此集合的信息。
在现代数字通信系统中，一般采用二进制的记数方式。在信息熵的计算中也多采用以2为底的方式，且默认记为H(X)。由对数公式可以得到r进制与二进制之间的关系：

## Slide 60: 练习：
设某信源输出为掷一非均匀骰子的点数，若其任一面出现的概率与该面的点数成正比。试求该信源的信源熵？
解：首先要求解信源模型
  设出现1点的概率为p ，因概率分布满足归一性：
比特/符号

## Slide 61: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 62: 联合熵和条件熵
自信息量（不确定度）
联合 自信息量
条件 自信息量
平均自信息量 （信源熵）
联合熵 （联合自信息的数学期望）
条件熵 （条件自信息的数学期望）

## Slide 63: 联合熵
定义：联合集XY上，每对元素的自信息量的期望定义为联合熵。
根据联合自信息量的定义，联合熵又可定义为
联合熵又可称为共熵。

## Slide 64: 条件熵
定义：联合集XY上，条件自信息量 I(x|y) 的概率加权平均值定义为条件熵。其定义式为
上式称为联合集XY中，集X相对于集Y的条件熵。
条件熵又可写成
式中取和的范围包括XY二维空间中的所有点。这里要注意条件熵用联合概率p(xy)，而不是用条件概率p(x|y)进行加权平均。

## Slide 65: 为什么条件熵要用联合概率进行加权平均？
回忆条件自信息量定义：
当固定随机变量 的条件下，求 在集合X上的数学期望：
上式只是固定 yi 的条件下的数学期望，接下来还应对 求在集合 Y 上的数学期望，因此有：

## Slide 66: 强调：
集X相对于集Y的条件熵
集Y相对于集X的条件熵
数学定义式中一定要用联合概率进行平均。
不要写成

## Slide 67: 条件熵的物理意义
例：某地区A，二月份天气的统计规律（信源）：
将该地区每天的天气情况，通过信道，发往另一地区B
某天，A地区是阴天，将消息发往B地区，但接收到的消息变为“不是晴天”。
信源X
信道
信宿Y

## Slide 68: 分析
问题：问B地区的某人，今天A地区会是阴天吗？
回答：不确定，不确定度为：
上述不确定度为条件不确定度（自信息量）的范畴，表示的是当接收到某条输出消息后，对是否发送的是某条输入消息仍存在的不确定度。
上述不确定度只是信源、信宿的一对输入、输出消息间的关系。信源的n种可能消息与信宿的m种可能消息，每对之间都存在类似的上述关系。将所有这些条件不确定度按联合概率进行加权，即为条件熵。

## Slide 69: 的物理意义：熵损失
在收到信宿Y（整体）的条件下，对信源X （整体）仍存在的平均不确定度。
问题：若信道理想， 信宿收到的信息=?
回答：若信道理想，
信宿收到的信息 = H(X)
问题：对实际信道， 信宿收到的信息=?
回答：对实际信道，
信宿收到的信息
的物理意义：在收到信宿Y（整体）的条件下，对信源X （整体）仍存在的平均不确定度，即熵损失。
思考： 的物理意义又是什么呢？（后续2.1.3介绍）

## Slide 70: 信源熵、联合熵和条件熵间的关系
自信息量、联合自信息量、条件自信息量间的关系：
猜测：三种熵间关系
证明？

## Slide 71: 三种熵的关系
证明：
类似地，可证明出：
物理意义：
两个随机变量所提供的平均信息量等于其中一个随机变量提供的平均信息量，与已知第一个随机变量后第二个随机变量提供的平均条件信息量，二者的和。
(也适用于不确定度)

## Slide 72: 三种熵关系的推广
三种熵的关系：
推广1：
  当X和Y相互独立：
  类似于信息量，当 和 独立时：
推广2: 推广至多个随机变量
  当上述变量都相互独立时：

## Slide 73: 练习
随机变量X、Y 的联合概率分布如下表所示，求联合熵 和条件熵 、 。
解：先求联合熵：
  再求条件熵：

## Slide 74
计算关键：由
接下来，通过 求解 和 。

## Slide 75
接下来，代入相应数据，可得：
比特/符号
比特/符号

## Slide 76: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 77: 熵的主要性质及定理
1. 非负性
2. 对称性
3. 确定性
4. 扩展性
5. 连续性
6. 极值性
7. 条件熵不大于无条件熵
8. 最大离散熵定理
9. 上凸性
书上内容补充

## Slide 78: 非负性与对称性
1. 非负性
  解释：
2. 对称性
  观察两信源：
  概率顺序互换
  思考： 与 间的关系？

## Slide 79: 对称性解释
任意调换 的顺序，不影响熵的结果。
红
绿
黄
蓝
阴
晴
雨
雾
熵的结果与信源中各消息的具体取值无关，它只取决于信源的总体概率分布。
熵反映的是信源的总体特性。
物理意义

## Slide 80: 3. 确定性
物理意义：对确定性信源，不存在任何的不确定性，因此它的熵值（信源的平均不确定度）为0。
数学证明：
洛必塔法则

## Slide 81: 4. 扩展性
物理意义：新信源虽然增加了一种可能的消息，但新增加的消息概率趋近0，不会引起熵值的增加。
证明：
关键【 】
可推广到增加多种概率为0消息的情况。

## Slide 82: 5. 连续性
物理意义：新信源相比于原信源，概率分布只发生了极其微小的变动，不会引起熵值的变化。
证明：
  略。

## Slide 83: 6. 极值性——香农不等式
有两个消息数相等的信源：
存在如下关系：
对Y集合中的自信息量按X的概率分布进行加权平均。

## Slide 84: 香农不等式证明
证明：
  引理：自然对数存在如下性质 ，当 等号成立。
  引理的证明：
    记
    令 ，得 为极值点，极值为 。
    又
    引理得证。
是 的极大值。

## Slide 85: 香农不等式证明
即证：
左边
由前述引理
换底公式

## Slide 86: 7. 条件熵不大于无条件熵
证明：
香农不等式
时等号成立

## Slide 87: 证明(续)
时等号成立。
类似，可证明：
物理意义：
已知Y时对X的平均不确定度，一般情况下小于对Y一无所知时的平均不确定度；或反之（X、Y 颠倒位置）。

## Slide 88: 思考
是否有？
分析：
由于 与 无明确大小关系，并没有上述关系。
1.

## Slide 89: 思考
是否有？
分析：
由于 与 无明确大小关系，并没有上述关系。
2.

## Slide 90: 思考
是否有？
分析：
由于 与 无明确大小关系，并没有上述关系。
3.

## Slide 91: 8. 最大离散熵定理
问题：由于信源 X 的熵 可看做是关于信源概率分布的n元函数，信源概率分布为何种分布下熵最大以及最大值等于多少？
结论——最大离散熵定理：
  当 时，熵最大； 。
证明：即证
取得等号
思考：
为什么是等概率时，熵（平均不确定度）最大？
现实中有何实例？

## Slide 92: 9. 上凸性
9.1 上凸函数的定义
9.2 上凸函数的物理意义
9.3 熵函数上凸性的证明
9.1 上凸函数的定义：
设有一个多元函数 , 对任一小于 1 的正数 以及 的定义域中任意两个矢量 均有如下关系：
：上凸
：严格上凸

## Slide 93: 9.2 上凸函数的几何意义
上凸函数特点
  在定义域内任意两点之间，函数的图形都位于过这两点函数值对应线段的上方。
问题： 对应什么样的图形？
分析：
  对应一条线段，线段的端点： 对应 ； 对应 。
回答： 对应过 和 的线段。

## Slide 94: 上凸函数判断
注意：一定是定义域中的任意两点均满足上述关系。
从直观上看，在整个定义域内，上凸函数的形状一定是向外凸的，而没有向内凹的部分。

## Slide 95: 上凸函数
结论：在上凸函数中，只存在着一个极大值点。或者为导数等于零的点（唯一点），或者为边界点。
类似地，可给出下凸(凹)函数的定义：
思考1：上凸函数中是否可能存在极小值点(不计边界点)？
回答：不可能。极小值点一定对应有向内凹的部分。
思考2：上凸函数中是否可能存在两个以上的极大值点(不计边界点)？
回答：不可能。因为连续可微函数中的极大值点间一定存在着极小值点。

## Slide 96: 9.3 熵函数上凸性的证明
证明：
  设
  1. 应判断 是否能求熵函数？
    判断是否满足
    满足！（证明略）

## Slide 97: 9.3 熵函数上凸性的证明
2. 接下来，将熵的定义式代入不等式左边：

## Slide 98: 思考
利用上凸性重新证明最大离散熵定理

## Slide 99: 思考题
抛一枚均匀硬币和抛一枚非均匀的硬币，哪个信息量（或不确定度）更大？
抛一枚均匀骰子和抛一枚均匀硬币，哪个信息量（或不确定度）更大？

## Slide 100: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
  平均自信息量的引出
  信源熵的定义
  条件熵与联合熵
  熵的主要性质及定理
  加权熵的概念及基本性质
2.1.3互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 101: 加权熵的引入
讨论: 为什么要引入加权熵的概念？
因为传统熵存在局限性。
实例：
  甲地某月 乙地某月
  根据对称性
  两地天气播报的信源熵相同，但从对社会可能造成的危害角度，显然乙地区应更重视减灾工作。
熵只反映了信源概率分布的总体特性，没有考虑每种消息可能产生的价值或造成的危害，或者对接收者的主观意义，因此引入了加权熵的概念。

## Slide 102: 加权熵的数学定义
概率空间
传统熵
权重空间
加权熵
仅按消息发生的客观概率加权
按消息发生的客观概率和主观意义等双重加权
注意：
要求 ,但没有要求 , 也没有归一性的要求。
目前仍没有很理想的分配权重的方法，权重的分配更多地依靠人为设定，影响了加权熵的发展。

## Slide 103: 加权熵的基本性质 ——很多与传统熵的性质类似
1. 非负性
  解释：
2. 对称性
  传统熵：交换 的顺序，不影响结果。
  加权熵：交换 的顺序，不影响结果。
3. 确定性
  传统熵：
  加权熵：
物理意义：对于确定性信源，总是只有唯一的一个事件永远发生，尽管该事件是有意义或有效用的，但仍不能提供信息量。

## Slide 104: 4. 扩展性 & 5.连续性
4. 扩展性
  传统熵：
  加权熵：
  物理意义：增加1个意义很大但不可能发生的事件，信源并不能提供更多的信息量。
5. 连续性

## Slide 105: 6.均匀性 & 7.等重性
6. 均匀性：
  当信源为等概率分布时，加权熵等于：
  结论：等概率分布时，加权熵等于传统熵乘以权重的算术平均值。
7. 等重性
  当各消息的权重值相等时，加权熵等于：
  结论：权重相等时，加权熵等于传统熵的 倍。

## Slide 106: 8. 非容性
设 表示由整数构成的集合，且二者的并集满足 ，二者的交集为 （空集）。
若对所有的 ，有 ，但 ；
若对所有的 ，有 ，但 。
所有事件
可分成两类
有意义的事件，但不可能发生。
可能发生的事件，但无意义。
即：
对此类信源，加权熵为零，但传统熵并不为零。

## Slide 107: 9. 最大加权熵的求解
问题：
  给定 ，求 ，使得 最大。
求解：
  设定辅助函数F
  求 F 关于 的偏导数，列出方程组，先：

## Slide 108: 最大加权熵的求解
令 ，可得：
最大熵对应的输入信源分布为：
(a)
其中，待定常数 可由如下约束方程(归一性)得出：
(b)

## Slide 109: 最大加权熵的求解
得到 后，将式(a)代入加权熵的定义式，可得：
最大熵对应的输入信源分布为：

## Slide 110: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
  1. 互信息量
  2. 平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 111: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
  1. 互信息量：
  A. 互信息量
  B. 互信息的性质
  C. 条件互信息量和联合互信息
  2. 平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 112: A. 互信息量
信源
信宿
简化的通信系统模型
信源
信道
信宿
X
Y
干扰
受噪声影响，信源发出的消息在信道传输过程中可能会出现错误。

## Slide 113: 观察通信过程
一般情况下，信源发出的是消息 ，但受噪声影响，接收端收到的消息是 。
在通信之前，信宿端猜测发出的是 的不确定度：
先验概率
先验不确定度
在通信之后，信宿端收到 之后，再来猜测信源发出的是 的不确定度：
后验概率
后验不确定度

## Slide 114: 互信息量定义
定义：
  后验不确定度，相对于先验不确定度的减少量，为本次通信过程中从收到的 中获得的关于 的互信息量。
*
注意： 容易搞混，不要混淆。

## Slide 115: 例题
甲在一个8×8的方格棋盘上随意放入一个棋子，棋子所放位置是等概率的。
(1) 若甲告知乙，棋子落入方格的行号，这时乙得到了多少信息量？
(2) 若甲将棋子落入方格的行号和列号都告知乙，这时乙得到了多少信息量？
比特
解：(1) 互信息量 = 先验不确定度—后验不确定度
(2) 互信息量
比特

## Slide 116: 互信息的三种形式1
1. 第一种形式
物理意义：
通信前问：这次信源发送的会是xi吗？
回答：不确定度
通信后问：（收到的是yj）这次信源发送的会是xi吗？
回答：不确定度
观察者站在信宿端。通信后，从yj获得的关于xi的信息量。
*

## Slide 117: 互信息的三种形式2
2. 第二种形式
第一种形式：从yj获得的关于xi的信息量。
第二种形式：从xi获得的关于yj的信息量。
物理意义：
观察者站在信源端。通信后，从xi获得的关于yj的信息量。
通信前问：这次信宿收到的会是yj吗？
回答：不确定度
通信后问：（发送的是xi）这次信宿收到的会是yj吗？
回答：不确定度
*

## Slide 118: 互信息的三种形式3
3. 第三种形式
第一/二种形式：观察者站在信宿/信源端。
通信前问：这次信源发送的会是xi吗？信宿收到的会是yj吗？
回答：不确定度
通信后问：这次信源发送的会是xi吗？信宿收到的会是yj吗？
第三种形式：观察者站在系统整体（宏观角度观察）。
回答：不确定度
通信前：xi和yj相互独立
通信后：xi和yj相互关联

## Slide 119: 互信息的三种形式3(续)
第三种形式的物理意义：
观察者站在系统整体进行宏观观察。
通信前的整体不确定度：
通信后的整体不确定度：
通信后获得的信息量为整体不确定度的减少。
*

## Slide 120: B. 互信息的性质1
第一种形式：
信宿端
第二种形式：
信源端
1. 对称性（互易性）
物理意义：
信源 信宿 “你中有我，我中有你”。
事件yj 提供的有关于事件xi 的信息量等于由事件xi 提供的关于事件yj 信息量
证:

## Slide 121: 互信息的性质2
2. 互信息量可为0
当X、Y 独立时，
物理意义：
当X、Y 独立时，从 yj 中得不到关于xi的任何信息。
第三种形式：
全局

## Slide 122: 互信息的性质3
解释：
后验概率
先验概率
当 时，
所表达的含义：
先验不确定度
后验不确定度
当收到 yj后，对 xi 是否会发生的不确定度不仅没有减少，反而还增加了。这通常是由于通信过程中出现传输错误或受到干扰所引起的。
3. 互信息量可负
对比：自信息量为非负值
物理意义：

## Slide 123: C. 条件互信息量和联合互信息量
条件互信息量：在随机事件 zk 已经发生的条件下，随机事件 yj 发生后，所间接提供的随机事件 xi 的信息（不确定度的消减）
数学表达式
联合互信息量：联合事件 yj zk 发生后，所间接提供的另 一个随机事件 xi 的信息（不确定度的消减）
数学表达式

## Slide 124: 三个互信息量的关系
互信息量、联合事件互信息量、条件互信息量三者都是随机变量，其值随着变量xi ， yj ，zk的变化而变化。
三者关系为：
说明：
一联合事件 yj zk 出现后所提供的有关 xi 的信息量等于事件 yj 出现后所提供的有关 xi 的信息量加上在给定事件 yj 的条件下再出现事件 zk 所提供的有关 xi 的信息量。

## Slide 125: 例
某人A预先知道他的三位朋友B、C、D中必定将有一人晚上到他家来，并且这三人来的可能性均相同
  其先验概率为：p(B)=p(C)=p(D)=1/3
但是上午A接到D的电话不能来了
  把这次电话作为事件E，那么有后验概率p(D/E)=0,p(B/E)=p(C/E)=1/2
下午A又接到C的电话，说晚上开会不能来
  把这次电话作为事件F，那么有后验概率p(C/EF)=p(D/EF)=0,p(B/EF)=1

## Slide 126: 续例
事件E（上午的电话）发生后，A获得关于B,C,D的互信息为：
事件EF（两次电话）发生后， A获得关于B,C,D的互信息为：
由此例可以看出，由于I(B;EF)=1.585bit,I(B;E)=0.585bit，因此事件EF的出现有助于肯定事件B的出现。

## Slide 127: 续例
在事件E（上午的电话）发生的条件下，计算条件互信息量
表明，事件EF出现后所提供的有关B的信息量I(B;EF)等于事件E出现后所提供的有关B的信息量I(B;E)加上在给定事件E的条件下，再出现事件F所提供的有关B的信息量。

## Slide 128: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
  1. 互信息量
  2. 平均互信息量
    A. 平均互信息量
    B. 平均互信息量性质
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 129: A. 平均互信息量
问题：有了互信息量，为什么还要求平均？
回答：
互信息量只反映了某一对输入、输出消息间信息的流通。我们更希望从平均意义上来衡量信源、信宿间的信息流通。
第一种形式的数学定义及物理意义：
互信息量
平均互信息量
*

## Slide 130: A. 平均互信息量1
损失熵
接下来，对上述数学定义式进行变形：
对比：
通信前
对 的
平均不
确定度
通信后，已知
条件下，对
的平均不确定度
*
维拉图

## Slide 131: A. 平均互信息量2
第二种形式的数学定义及物理意义：
互信息量
平均互信息量
*
通信前
对 的
平均不
确定度
通信后，已知
条件下，对
的平均不确定度
维拉图
伪信息
与第一种形式类似，可推导出：
*
噪声熵

## Slide 132: A. 平均互信息量3
第三种形式的数学定义及物理意义：
互信息量
与前两种形式类似，可推导出：
*
通信前对系统整体的平均不确定度
通信后对系统整体的平均不确定度
平均互信息量
*
维拉图
通信前
通信后

## Slide 133: 平均互信息的性质
1. 对称性(互易性)
依据：
2. 非负性
比较：
可正可负
证明：利用平均互信息量的第三种形式
两边同乘以-1

## Slide 134: 平均互信息的性质（续）
接下来要证明：
接下来利用自然对数的性质:
物理
意义：
从平均意义而言，通过随机变量 可间接获得一些关于 的信息，最差情况为 0 。不会出现由于 的发生，使 的不确定度反而增加。

## Slide 135: 平均互信息的性质（续）
3. 极值性
证明：
条件熵有什么性质？
物理意义：
信宿 Y 通过信道获得的关于信源 X 的信息至多是
信源熵 ；反过来一样。

## Slide 136: 极值性讨论
问题：以上两个式子中，何时等式成立？
分析：因为
分别讨论
(1) 当 时， 取得最大 。
转化为：损失熵 什么情况下等于零？
要求：已知 Y 时，X 跟着完全确定。

## Slide 137: 极值性讨论（续）
以下信道是否符合要求？
要求：每条输出消息只能对应一条输入消息；但一条
输入消息可以对应多条输出消息。（无损信道）

## Slide 138: 极值性讨论（续）
(2) 当 时， 取得最大值 。
转化为：噪声熵 什么情况下等于零？
要求：已知 X 时，Y 跟着完全确定。
要求：每条输入消息只能对应一条输出消息；但一条输 出消息可以对应多条输入消息。（无噪信道）

## Slide 139: 极值性讨论（续）
问题：当要求 和 同时满足时,
对应什么类型的信道？
回答：一一对应信道（无噪无损信道）。

## Slide 140: 平均互信息的性质（续）
4. 凸函数性
是谁的函数
性质的具体内容
性质的应用
(1) 是谁的函数
根据平均互信息量的第二种形式，有：
站在信源端

## Slide 141: 凸函数性
信源概率分布，向量
输入输出的条件概率/信道传递概率分布，矩阵
1. 如果固定信道，调节信源，则有：
2. 如果固定信源，调节信道，则有：

## Slide 142: 凸函数性(续)
(2) 凸函数性质的具体内容
当信道固定时， 是关于 的上凸函数
当信源固定时， 是关于 的下凸函数
    该性质是研究信道容量的理论基础
    该性质是研究率失真函数的理论基础

## Slide 143: 2.1 信息的度量与信源熵
2.1.1 自信息量
2.1.2 平均自信息量与信源熵
2.1.3 互信息量与平均互信息量
2.1.4 各种熵之间的关系

## Slide 144: 平均互信息和各类熵的关系

## Slide 145: 例题1
把已知信源 接到如图所示的信道上。
计算在该信道上传输的平均互信息量 , 损失熵 , 噪声熵 和联合熵 。
求解思路：

## Slide 146
共有：
知道其中三个，可计算出另三个。

## Slide 147
解：(1) 由 计算
比特/符号
(2) 由 和 计算 和
比特/符号

## Slide 148
(3) 由 和 计算 和
比特/符号

## Slide 149
(4) 由 计算
比特/符号
比特/符号
比特/符号

## Slide 150: 例题2
设二进制对称信道的输入概率空间为:
，信道转移图为
当信道固定时，
计算：
的变化规律。
利用第二种形式
进行计算。
首先计算
解： 当信道固定( q 固定)时， 是关于 p 的函数。

## Slide 151
接下来计算
简化表示符号

## Slide 152
如图为二进制对称信道的情况，可知，输入呈等概率分布： 时，平均互信息量最大。